Załącznik Nr 3 – Rysunki poglądowe i opisy techniczne

Rys. Nr 11

Huśtawka podwójna metalowa

Strefa bezpieczeństwa: 3,65 m x 7,60 m

Maksymalna wysokość upadku: 1,30 m

Wymiary:

długość: 3,65 m

szerokość: 1,65 m

wysokość: 2,10 m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo,

- łańcuchy ogniowo ocynkowane,

- 1 x siedzisko gumowe z rdzeniem stalowym,

- 1x siedzisko gumowe koszyk- łańcuszek

- huśtawka zamontowana jest poprzez zacementowanie na głębokość 40-50 cm.