Załącznik Nr 3 – Rysunki poglądowe i opisy techniczne

Rys. Nr 9

Huśtawka ważka (pion metalowy)

Wymiary:

Długość: 3,00 m

Szerokość: 0,50 m

Wysokość: 0,80 m

Strefa bezpieczeństwa: 6,00 m x 3,50 m

Dane materiałowo-konstrukcyjne:

- huśtawka wagowa

- huśtawka dwuosobowa na pionie metalowym malowanym proszkowo, zabetonowana na głębokość

40-60 cm,

- belka wykonana z drewna sosnowego, bezrdzeniowego, o średnicy 12 cm,

- siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej lub płyty HDPE,

- ze względów bezpieczeństwa zamontowane na końcach belki gumowe odbojniki amortyzujące.